Приложение №1 к Договору №   от «  »                          2013г.

Техническое описание дома 6*9м. (проект№26)

1.Тип фундамента: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный мелко заглубленный

2. Материал капитальных стен: профилированный брус 150*150

3. Способ крепления венцов: на металлические нагеля(200мм)

4. Рубка углов выполняется «в тёплый угол»

5. Межвенцовый утеплитель: «джут»

6. Материал «черного пола» и обрешетки крыши: обрешётка из обрезной доски толщиной 20 мм с шагом не более 400 мм, материал черного пола доска обрезная 20мм.

7.Материал лаг и стропильной системы дома: лаги из бруса 100х150 мм, стропила 50х100мм

8.Доска пола и способ крепления: доска пола, шпунт(36 мм – 1 этаж), 28 мм- 2этаж, крепёж на гвозди.

9.Высота потолков: 1 этаж - 2,4м (17венцов).

10. 2 этаж - 2,3м.

11.Отделочные материалы мансарды, фронтонов, потолка и свесов крыши: вагонка хвойных пород

12. Используемый теплоизоляционный материал толщиной 100 мм: «URSA»,утепляется мансарда вся (стены, потолок, пол),и первый этаж(потолок и пол)

13. Используемый пароизоляционный материал: изоспан

14. Используемый гидроизоляционный материал: рубероид (прокладывается между нижним венцом и фундаментом)

15. Тип крыши двухскатная

16. Используемый кровельные материалы: профнастил (тёмнокрасный)

17. Столярные изделия а) Дверные блоки: 1 шт.- входная, металлическая с замком и 8 шт.- межкомнатных, филенчатых (размеры 6 шт.-2,05*0,8 и 2 шт.-2,05*0,6) (всего по проекту дверей 9 шт.)

б) Оконные блоки: 9 шт. окон, размеры 1,2м.*1м, с форточками, окна двойные ,зимние ,открывающиеся, с фурнитурой и 1 шт. 0,6м.*0,6м.

18. Перегородки: на первом этаже из профилированного бруса 100*150,на втором этаже каркасно-щитовые, расположение согласно проекту.

19. Лестница на второй этаж: двухмаршевая с перилами и балясинами из вагонки

20.  Бытовка для проживания строителей 3*2 м., (по окончанию строительства

остаётся заказчику) – (14.000 рублей), если нет жилья на участке для строителей.

21.  Фиксирующие элементы в дверных и оконных проемах: ройки -

оплачивается отдельно (1/000 рублей) за оконный или дверной проём.

22.  Генератор в аренду на время строительства (если нет электричества) –

оплачивается отдельно (4.500 рублей), горючее заказчика.

23.  Антисептирование нижней обвязки и черновых полов (антисептик заказчика),

(7.000 руб.), оплачивается отдельно.

Сруб и капитальные стены снаружи и внутри отделочными материалами не обшиваются для избегания неравномерной усадки дома и появления щелей между венцами. Брус естественной влажности (атмосферной) сушки.

На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус.

Допускается стыковка: а) Бруса по всему периметру стен дома.

б) Вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.

в) Половой доски в каждой комнате.