Приложение №1 к Договору №   от «  »                          2013г.

Техническое описание дома 6*6м. (проект№9)

1.Тип фундамента: опорно-столбчатый

2.Материал капитальных стен: профилированный брус 150мм*150

3.Способ крепления венцов: на металлические нагеля (гвозди 200мм)

4.Рубка углов выполняется: «в пол дерева»

5.Межвенцовый утеплитель: «джут»

6.Материал «черного пола» и обрешетки крыши: материал «чёрного пола» не обрезная доска  20мм, обрешётка из не обрезной доски 20мм с шагом не более 400мм

7.Материал лаг и стропильной системы дома: лаги из бруса 150мм*100 с шагом не более 1,0 м., стропила 50мм*100

8.Доска пола и способ крепления: половая доска (шпунтованная) 28мм, крепятся на гвозди.

10.Высота потолков:  1 этаж  2,35-2,4м.(17 венцов)

2 этаж  2,2м.

11. Отделочные материалы мансарды, фронтонов, потолка и свесов крыши: вагонка хвойных пород

12. Используемый теплоизоляционный материал «URSA»: пол 1 этажа - 100 мм,

мансарда (2 этаж) пол, потолок, стены - 50мм.

13. Используемый пароизоляционный материал: «изоспан» (укладывается на пол

и потолок 1 и 2 этажа и в стены 2 этажа)

14. Используемый гидроизоляционный материал: рубероид (укладывается

между фундаментом и нижнем венцом)

15. Тип крыши: двухскатная

16. Используемый кровельные материалы: ондулин (красный, коричневый, зелёный)

17.  Столярные изделия:    а) Дверные блоки: межкомнатные – филенчатые

(2,0*0,8м.) – 1шт., входная металлическая, с замком и глазком – 1шт.(китай)

б) Оконные блоки: открывающиеся, двойные,

остеклённые, с фурнитурой (1,2*1м.) -5шт.

18. Лестница на второй этаж: одномаршевая

19. Перегородки: 1 этаж – профилированный брус 150*100, 2 этаж - нет

20. Бытовка для проживания строителей 3*2 м., (по окончанию строительства

остаётся заказчику) – (14.000 рублей), если нет жилья на участке для строителей.

21.  Фиксирующие элементы в дверных и оконных проемах: ройки -

оплачивается отдельно (1.000 рублей) за оконный или дверной проём.

22.  Генератор в аренду на время строительства (если нет электричества) –

оплачивается отдельно (4.500 рублей), горючее заказчика.

23.  Антисептирование нижней обвязки и черновых полов (антисептик заказчика),

(7.000 руб.), оплачивается отдельно.

Сруб и капитальные стены снаружи и внутри отделочными материалами не обшиваются для избегания неравномерной усадки дома и появления щелей между венцами. Брус естественной влажности (атмосферной) сушки.

На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус.

Допускается стыковка: а) Бруса по всему периметру стен дома.

б) Вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.

в) Половой доски в каждой комнате.